Intreruptor monopolar basculant cap               IMBCS-ST-E
scara sub tencuiala ELEGANT	                           N-05873

(   Intreruptoarele sunt destinate utilizarii in  domeniul instalatiilor electrice de joasa tensiune, pentru uz casnic sau pentru instalatii fixe similare.

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea nominala : 250V

- curent nominal : 10A

- frecventa : 50Hz

- sectiunea conductorului de racord : 1…2,5mm2

- produsul corespunde prevederilor SR EN 60669-1:2002

(   Dimensiuni de gabarit:

Schema electrica 		     - 800,3 x 800,3 x 45

(   Conditii de functionare:

- temperatura: -5o….+40oC

- umiditatea relativa a aerului: maxim 80% la +20oC