HIDROFOR CU POMPĂ AUTOAMORSANTĂ  DE MARE ADÂNCIME

HW40/25H

PREZENTARE PRODUS

HW40/25_50H este  un hidrofor cu pompă orizontală autoamorsantă de suprafaţă de mare adâncime care aspiră de la maxim 40m. Este dotat cu: butelie de 24 litri sau de 50 litri cu membrană din cauciuc alimentar, presostat pentru reglarea presiunii de lucru, manometru pentru urmărirea acestei presiuni, furtun flexibil, racord cu 5 căi.

CARACTERISTICI TEHNICE

- tensiunea de alimentare				V/1Ph	230/50Hz;

- putere motor						kW		1,5;

- curent absorbit						A		10,3;

- temperatura maximă a apei				ºC		35;

- temperatura maximă a mediului ambiant	ºC		40;

- adâncimea maximă de aspiraţie 		 	m		40;

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- motor electric monofazat, cu 2 poli;

- condensator de pornire încorporat;

- protectie termică cu resetare automată;

- număr etaje: 2;

- ax motor: inox;

- clasa de protecţie: IP44;

- clasa de izolaţie: F;

- corpul pompei: fontă;

- turbina, difuzor, tub Venturi, duză: noryl GFN 2;

- aspiraţie pe două ţevi: 1” şi 1 ¼”;

- diametrul de refulare: 1”;

- serviciu continuu S1;

## PERFORMANŢE

| Adâncime de aspiraţie [m] | Debit refulat | l/min | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 35 | H refulare [m] | - | 50 | 35 | 15 |
| 40 |  | 49 | 42 | 19 | - |

## APLICAŢII

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creşterea presiunii din reteaua de alimentare cu apă potabilă, transfer de lichide alimentare;

ATENŢIE:

- Pentru modelul cu recipient de 24L (HW40/25H) recomandarea producatorului este de montaj a pompei in camin langa recipient deoarece greutatea pompei si vibratiile din timpul functionarii pot cauza in timp deformarea recipientului

- Respectaţi diametrul interior al ţevilor conform indicaţiilor fabricantului (1¼" si  1" pe traseul  de aspiraţie respectiv 1" pe traseul de refulare).

- Montaţi hidroforul într-un cămin bine aerisit, bine izolat termic şi protejat împotriva inundării, plasat cât mai aproape de  sursa de apă.

- Verificaţi şi restabiliţi presiunea din butelie (1,5-1,6 bar) – cel puţin odată la 3 luni!

- Nu lăsaţi niciodată hidroforul să  funcţioneze fără apă !

GARANŢIE   24 LUNI persoane fizice;  12 LUNI persoane juridice

Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.