| Condiții Instalarea flotantă înseamnă că parchetul din lemn nu este atașat (ex. cu cuie sau cu adeziv) de pardoseală. Substratul trebuie să fie nivelat, solid, uscat și curat și trebuie să îndeplinească standardele relevante aplicabile țării în cauză. Podeaua trebuie să fie liberă pentru a se mișca odată cu schimbările mediului interior. Nu trebuie blocată cu obiecte mai grele, cum ar fi interioare de bucătăriei, șeminee sau dulapuri grele. Umiditatea relativă a aerului (RH) trebuie să fie între 30% și 60% iar temperatura trebuie să fie cel puțin 18°C înainte, în timpul și după instalare. Deoarece într-o clădire nouă poate apărea umezeala, camera trebuie încălzită și aerisită în timp util înainte de instalare, astfel încât să se atingă temperatura interioară potrivită. Pentru parchetul pe ciment, șapele de beton nu pot avea mai mult de 2% umiditate beton (CM) pentru parchetele fără încălzire și nu mai mult de 1,8% (CM) pentru parchetele cu încălzire. Parchetele din lemn de la Tarkett ar trebui depozitate în aceleași condiții de mediu ca mai sus și nu direct pe/lângă beton. Pachetele nu trebuie deschise decât imediat înainte de instalare. Unelte În plus față de uneltele tradiționale, cum ar fi ciocanul, ferăstrăul manual, ferăstrăul mecanic sau ferăstrăul circular, rigla, echerul, stiloul, burghiul, dalta, freza și clichetele de slăbire, se recomandă utilizarea dispozitivului nostru de fixare și blocul de ciocănire Tarkett. Blocul de ciocănire protejează marginile plăcilor atunci când aceste sunt prinse una de alta – nu se folosesc niciodată bucăți tăiate de placă drept bloc de ciocănire întrucât acestea pot rupe marginile. Dispozitivul de fixare, bara de tragere a dispozitivului de fixare ușurează așezarea ultimului rând de plăci. Plăcile se taie astfel încât să nu aveți margini despicate. Membrană rezistentă la umezeală Aplicați întotdeauna o membrană rezistentă la umezeală, atunci când umezeala poate crește din podea și întotdeauna când aceasata este din beton pe pământ, o podea subțire din beton, pe podelele din camerele cu umezeală și cu căldură (spălătorie, camera cu boiler etc.), podele cu conducte încastrate sau de încălzire și pe podele din spațiile de acces. Membrana rezistentă la umezeală trebuie să fie formată dintr-o folie de polietilenă de lungă durată (cel puțin 0,2 mm grosime) sau o membrană/spumă celulară rezistentă la umezeală, cum ar fi Tarkoflex II, cu durabilitate și rezistență necesare în caz de umiditate. Membrana rezistentă la umezeală este așezată cu o suprapunere de cel puțin 200 mm. În condiții de umiditate extremă în pardoseală, vă recomandăm o membrană ventilată rezistentă la umezeală. Acest lucru poate fi combinat și cu ventilație mecanică. La instalarea produselor cu o grosime mai mică de 13 mm pe acest tip de suport, trebuie instalată o placă de distribuție a sarcinii (de ex. Plăci de fibră de lemn, placaj sau PAL, grosime minimă 6 mm), cu foaie de pardoseală deasupra ca strat intermediar. Decalajul de expansiune Lemnul este un material viu, ceea ce înseamnă că parchetul din lemn flotant se va extinde sau se va contracta, în ciuda faptului că este proiectat multistrat, în funcție de modul în care climatul interior se schimbă pe parcursul anului. Prin urmare, trebuie să lăsați un spațiu (numit spațiu de expansiune) de cel puțin 1,5 mm pe metru lățime de podea, minim 8-10 mm, între parchet și perete în jurul întregii camere. Acest lucru se aplică, de asemenea, între podea și praguri, țevi, trepte, stâlpi, șeminee, pardoseli de piatră etc. Decalajul de expansiune se ascunde folosind plinte sau margini. Suprafața maximă de instalare Zonele „pure” (dreptunghiulare) pot fi în general acoperite cu plăci ca o singură unitate de până la 240 m2 fără nicio problemă. Cu toate acestea, lățimea maximă a parchetului este de 12 m și lungimea este de 20 m. Zonele mai mari trebuie să separate de spațiile de expansiune. Suprafața maximă pentru instalarea flotantă a parchetului de 22 mm este de 30 m2. Să se rețină faptul că pe coridoare plăcile trebuie instalate întotdeauna pe lungimea coridorului. De asemenea, rețineți că mobilierul greu poate bloca podeaua. Planificarea instalării Direcția de instalare: Dacă încăperea este destul de pătrată, lungimea plăcilor ar trebui să fie paralelă cu lumina primită. În încăperile lungi și înguste, cel mai bine este să instalați plăcile pe lungimea camerei. Se măsoară încăperea. Dacă ultimul rând de scânduri va fi mai îngust de 5 cm sau dacă peretele nu este drept, primul rând de scânduri trebuie tăiat. Se recomandă ca rândul de plăci să fie așezat și tăiat la dimensiune înainte de aplicarea adezivului și apoi să se instaleze plăcile. Dacă există o cutie cu eticheta START & STOP, este foarte recomandat să începeți instalarea din această cutie care include o placă împărțită în două bucăți. Primul rând ar trebui să înceapă cu partea START. Piesa STOP poate fi utilizată la sfârșitul unui rând și, dacă este necesar, tăiată la dimensiunea corectă. Instalarea plăcii: Stratul de uzură al plăcii cuprinde o bandă mare de lemn și există diferențe de culoare între plăci. Chiar și diferențele minore de umbră între plăcile învecinate pot fi percepute ca deranjante. | Prin urmare, atunci când instalați parchete de scândură, plăcile ar trebui sortate. Deschideți mai multe pachete și creați o tranziție graduală a culorilor. Astfel se evită ca cele mai deschise plăci să fie așezate lângă cele mai întunecate. Instalarea colecției Noble: deoarece există diferite modele în gama de produse Noble, vă rugăm să verificați modelul înainte de instalare. 1. Parchetul tip model de coș trebuie instalat întotdeauna conform modelului olandez (vezi fig. 1) și niciodată cu colțurile diagonale care se ating (vezi fig. 2 - greșit). 2. Plăcile cu model tip bloc trebuie instalate astfel încât blocurile să fie așezate alternativ. Deoarece acesta este un model realizat manual, se pot strecura unele nereguli. Vă rugăm să verificați modelul plăcii adiacente și să deplasați întregul rând, dacă este necesar, astfel încât modelul ambelor rânduri să fie cât mai consistent posibil. Figura 1 GREȘIT Figura 2 Generalități: În zonele mai complicate, de exemplu, dacă un coridor trebuie să fie parchetat împreună cu încăperile de pe ambele părți, sau încăperile într-un rând cu deschideri ale ușilor sau arcuri între ele, parchetul se poate închide în zone considerabil mai mici decât se menționează mai sus. În astfel de cazuri, veți așeza parchetele în mai multe pătrate/dreptunghiuri independente, cu spații de expansiune între. Dacă toate zonele trebuie să fie instalate ca o singură podea fără goluri, plăcile pot fi lipite pe podea (vezi instrucțiunile separate). Această metodă minimizează mișcarea din parchetul din lemn și trebuie utilizată și la instalarea modelelor cu plăci așezate în direcții diferite sau în alte cazuri care pot provoca mișcări neregulate ale podelei. În coridoare parchetul trebuie instalat întotdeauna pe lungime. Asigurați-vă, în timpul instalării, că toate îmbinările de capete scurte ale plăcilor sunt așezate de la îmbinările de capăt scurt ale rândului următor cu cel puțin 50 cm pentru plăcile mai lungi de 1250 mm și cel puțin 30 cm pentru plăcile mai scurte sau egale cu 1250 mm (de ex. Viva). Ultraloc Când uniți plăcile, este important să utilizați blocul de ciocănire Tarkett pentru a nu deteriora limba. Loviți blocul de fixare cu un ciocan, de preferință un ciocan greu, deoarece o lovitură putrenică este mai bună decât mai multe mai mici. Pentru cea mai simplă instalare – respectați indicațiile de mai jos: *Ultraloc cu strat de mijloc HDF: Atingeți mai întâi partea lungă și apoi capătul scurt (fig. 1) Figura 1 Fixare 2: Sistemele de fixare 2 sunt siteme de blocare unghiulare, plăcile se unesc prin înclinarea și apăsarea în jos a profilului plăcii anterioare. |
| --- | --- |

| Diferite tipuri de pardoseli Podeaua trebuie să fie plană, fermă, curată și uscată și să respecte standardele naționale relevante. Așezați nivela pe podea pentru a stabili uniformitatea substratului. Decalajul nu trebuie să depășească 3 mm pe 2 metri lungime măsurată și 1,2 mm/25 cm, ambele trebuie să fie îndeplinite. Podeaua pivniței sau podeaua de beton: Utilizați compus autonivelant pentru a uniformiza podeaua. Pardoseală veche din lemn: Verificați dacă pardoseala este sănătoasă, plană, sa nu fie putredă și să nu scârțâie. Umpleți sau remediați neregulile majore. Umpleți nereguli minore cu hârtie pentru pardoseală. Apoi așezați stratul de pânză ca substrat. Instalați plăcile noi la 90° față de cele vechi. Placă aglomerată: similar cu secțiunea anterioară. Direcția plăcilor ca în „Planificarea instalației”. Parchete din foi dure sau moi: parchetele din lemn pot fi așezate direct pe podeaua din vinil, pardoseli din linoleum, pâslă din cristale și subțire, covor subțire, cu bucle strânse. Folosiți șifon sau Tarkofoam II ca substrat peste linoleum și podele din vinil tare. Consultați distribuitorul local. EPS, spumă plastică celulară/parchete din lemn de 13, 14, 22 mm în spații domestice: Poate fi instalat peste izolație din plastic celular cu o rezistență la compresiune de cel puțin 150 kN/m2. Foile trebuie fixate și așezate la 90° față de lungimea plăcilor de podea. Orice membrană rezistentă la umezeală trebuie așezată sub foile EPS. Folosiți pânză de cârpă ca substrat. EPS, spumă de plastic celulară/Parchete din lemn mai subțiri de 13 mm în spațiile domestice: peste spuma de plastic celulară trebuie instalată o placă de distribuție a sarcinii (de ex., plăci de fibră de lemn, placaj sau PAL, grosime minimă 6 mm. Orice membrană rezistentă la umezeală trebuie așezată pe foile EPS. Utilizați pânză de pânză ca strat intermediar peste plăcile de distribuire a încărcăturii. Încălzire în pardoseală Sistemul de încălzire trebuie să fie proiectat astfel încât să ofere o căldură uniformă pe toată suprafața podelei și să nu depășească niciodată 27° C în nicio parte a pardoselii. Acest lucru se aplică și în cazul covoarelor, dulapurilor, etc. Acest lucru necesită un sistem electric de auto-limitare sau un sistem de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. | O membrană rezistentă la umezeală trebuie întotdeauna așezată dacă există încălzire prin pardoseală. Când căldura trece prin pardoseala din lemn, aceasta se usucă mai mult decât de obicei, provocând posibil apariția unor mici goluri în timpul perioadei de încălzire. Plăcile trebuie așezate perpendicular pe role. Dacă încălzirea prin pardoseală a fost oprită în timpul instalării, aceasta trebuie pornită încet și treptat. Fagul și arțarul se deplasează mai mult decât alte tipuri de lemn și nu sunt recomandate pentru utilizarea la încălzirea prin pardoseală. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile generale pentru încălzirea prin pardoseală. Publicat de Asociația Suedeză pentru Comerțul cu Parchete. Protecție Protejați parchetul din lemn dacă lucrările de construcție vor continua după ce este așezat parchetul. Materialul de protecție trebuie să permită trecerea umidității și nu trebuie să decoloreze pardoseala finisată. Banda nu trebuie lipită direct pe podeaua din lemn. Informații importante pentru INSTALATOR Natura lemnului are ca rezultat variații ale culorii și structurii plăcilor individuale. Pentru a obține cele mai bune instalări, deschideți câteva pachete în timpul instalării pentru a descoperi modul în care vă puteți potrivi cel mai bine diferențele pentru a crea o redare armonioasă a culorilor. Toate componentele acestui parchet au fost verificate cu atenție pe parcursul procesului nostru de fabricație. Suprafața a fost verificată în mod deosebit cu atenție și a fost clasificată conform specificațiilor noastre. Cu toate acestea, dacă descoperiți o placă care nu se potrivește cu celelalte plăci, vă rugăm să nu o instalați*. După ce s-a verificat, placa defectă se va înlocui. Vă rugăm să rețineți că, dacă este instalată o placă defectă. Tarkett nu este responsabil pentru rezultatul final. Suntem răspunzători numai pentru costul plăcii defecte. *Contactați furnizorul. Mentenanță Vezi instrucțiunile separate (disponibile la www.tarkett.com). |
| --- | --- |

2 - FIXARE

| Înainte de instalarea primului rând, partea de profil cu canal de fixare care rămâne în exterior trebuie tăiată. | Primul rand. Amintiți-vă că plăcile de parchet ar trebui să se desfășoare de preferință pe lungimea camerei. Începeți într-un colț din stânga, cu partea cu canal de perete și lucrați spre dreapta. Următoarea placă este înclinată în capătul scurt al plăcii anterioare, astfel încât să alunece în poziție. Puneți distanțiere între parchet și perete pentru a crea un spațiu de expansiune de 8-10 mm, se recomandă după aprox. 3 rânduri. | A doua placă, primul rând. Așezați-o ușor și strâns până la capătul scurt al primului. Înclinați panoul în jos cu o singură mișcare de acționare. În timpul rabatării, asigurați-vă că plăcile sunt strânse una față de cealaltă. Apoi apăsați sau bateți ușor la capătul scurt instalat. |
| --- | --- | --- |
| La sfârșitul rândului, întoarceți ultima placă astfel încât să se întindă de la o limbă la alta. Împingeți capătul scurt strâns de perete. Marcați unde să tăiați cu un creion de 8-10 mm față de cel anterior, capătul scurt al plăcii pentru a vă oferi un spațiu de expansiune atunci când placa este introdusă în poziție. | Prima scândură, al doilea rând. Începeți cu restul plăcii tăiate de la primul rând. Asigurați-vă că toate îmbinările de capăt scurt sunt eșalonate de la îmbinările de capăt scurt ale celuilalt rând cu cel puțin 50 cm. | A doua scândură, al doilea rând. Așezați placa ușor și strâns la capătul scurt al plăcii anterioare. |
| Înclinați placa într-o singură mișcare de acționare cu o ușoară apăsare până la capătul scurt al plăcii anterioare. În timpul rabatării, asigurați-vă că plăcile sunt strânse una față de cealaltă | Rândul final: Când ajungeți la ultimul rând, este posibil ca plăcile să nu se potrivească în funcție de lățime. În acest caz, așezați placa finală cu limba orientată către perete, deasupra și de la margine la margine cu ultima placă. Așezați o bucată de rezervă deasupra, apoi se taie 5 mm de profil și se măsoară spațiul de-a lungul bucății de placă de-a lungul peretelui. Marcați cu un creion unde se taie placa finală. Dacă ultimul rând de plăci nu a fost tăiat, limba trebuie tăiată pentru a păstra un spațiu de expansiune. | Dacă nu există spațiu pentru rabatarea ultimei plăci, aceasta poate fi glisată din lateral. Pentru a face acest lucru, limba plăcii din rândul anterior trebuie să fie uniformă. Folosiți o dalta pentru a rade partea de limbă care se ridică ca o umflătură de-a lungul marginii exterioare. |

| Puneți un strat subțire de adeziv Tarkett D3 de-a lungul marginii superioare a limbii modificate. | Apoi atingeți placa lateral cu o bară de tragere. Finalizați plasând distanțiere în spațiul de expansiune dintre parchet și perete. Acum, când parchetul a fost instalat, pot fi montate plinte și orice benzi de îmbinare, dar nu uitați să îndepărtați toate distanțierele. | Dacă partea lungă a plăcii întâlnește o țeavă: faceți o gaură cu un diametru min. de 16 mm mai mare decât diametrul țevii pentru a oferi un spațiu de expansiune în jurul țevii. Marcați cu un creion unde se văd. Tăiați cu ferăstrăul partea care se potriveșe în zona țevilor, cel mai aproape de perete. Tăiați într-un unghi așa cum se arată în imagine. Dacă țevile sunt amplasate de-a lungul părții scurte a parchetului, tăiați placa la un unghi de 90° prin găuri. |
| --- | --- | --- |
| Așezați placa în poziție, lipiți piesa liberă, fixați un distanțier pe perete și acoperiți cu gulere pentru țevi. | Cadrele de ușă pot fi îndepărtate și ridicate, dar de obicei este mai ușor să le scoateți. Utilizați o placă de podeaua liberă ca șablon de înălțime și se taie cu un ferăstrău cu dinți fini. Împingeți parchetul sub cadru. Asigurați-vă că podeaua nu este încastrată între podea și cadru. |  |
| Demontare (fără unelte) Separați întregul rând ridicând cu atenție în sus și ușor bătând chiar deasupra articulației. Înclinați și elibecrați toată latura lungă. | Demontați panourile glisând orizontal. (Nu ridicați în sus.) |  |

ULTRALOC / T&G

| Primul rand. Nu uitați că plăcile de parchet ar trebui să se desfășoare de preferință pe lungimea camerei. Începeți dintr-un colț din partea stânga, cu partea cu canal de la perete și lucrați spre dreapta. Dacă peretele nu este drept, tăiați pe lungime. Așezați blocul de fixare pe capătului scurt al plăcii și uniți plăcile împreună cu un ciocan. Puneți distanțiere între pacrhet și perete pentru a crea un spațiu de expansiune de 8-10 mm. | La sfârșitul rândului, întoarceți ultima placă astfel încât să se întindă de la o limbă la alta. Împingeți capătul scurt lipit de perete. Marcați cu un creion unde trebuie să tăiați și tăiați 8-10 mm față de cel capătul scurt anterior al plăcii pentru a face un spațiu de expansiune atunci când placa este așezată în poziție. | Tăiați placa unde ați marcat. Așezați-o în poziție și atingeți-o cu bara de fixare. Așezați un distanțier între capătul scurt și perete. |
| --- | --- | --- |
| Începeți al doilea rând cu restul plăcii tăiate. Asigurați-vă că toate îmbinările de capăt scurt sunt așezate de la îmbinările de capăt scurt ale celuilalt rând cu cel puțin 50 cm pentru plăcile mai lungi de 1250 și cel puțin 30 cm pentru plăcile mai scurte sau egale cu 1250 (de ex., Viva). | Viva Ultraloc, care are un strat mijlociu de HDF, este mai întâi bătut de-a lungul părții lungi. Apoi alăturați capetele scurte. Pentru alte plăci Ultraloc, capetele scurte sunt bătute mai întâi împreună, urmate de partea lungă, începând cu capătul liber. Șanțul lateral lung trebuie așezat pe partea cu limba. | Continuați să instalați rândurile următoare în același mod până când ajungeți la rândul final. Începeți întotdeauna un rând nou cu restul plăcii tăiate de la sfârșitul rândului anterior. Utilizați un ciocan și uneltele de instalare Tarkett: blocul de ciocănire și dispozitivul de fixare. Nu uniți plăcile cu forță excesivă. Acest lucru și/sau utilizarea uneltelor greșite va duce la deteriorarea marginilor. |
| Rândul final: Când ajungeți la ultimul rând, este posibil ca plăcile să nu se potrivească în funcție de lățime. În acest caz, așezați placa finală cu limba orientată spre perete, deasupra și de la margine la margine față de ultima placă. Așezați o bucată de placă deasupra și măsurați spațiul plasând bucata de placă de-a lungul peretelui și marcând cu un creion unde trebuie să tăiați placa finală. | Așezați placa tăiată utilizând bara de fixare. Dacă ultimul rând de plăci nu a fost tăiat, limba trebuie tăiată pentru a păstra un spațiu de expansiune. Dacă instalați L & C, puneți distanțiere de-a lungul ultimului rând de plăci. Acum, când parchetul a fost instalat, se pot monta plinte și orice benzi de îmbinare, dar nu uitați să îndepărtați toate distanțierele. | Plăcile cu Limbă & Canal ar trebui să fie lipite la punct. Acest lucru se face printr-o linie generoasă de adeziv, de aproximativ 10 cm lungime, plasată în canal cu intervale de jumătate de metru. Șanțul din capătul scurt ar trebui lipit până la capăt. |
| Dacă partea lungă a plăcii întâlnește o țeavă: faceți o gaură cu un diametru min. de 16 mm mai mare decât diametrul țevii pentru a oferi un spațiu de expansiune în jurul țevii. Marcați cu un creion unde să văd. Se taie cu ferăstrăul partea care se va așeza la partea de țevi, cel mai apropiat de perete. Tăiați înclinat, așa cum se arată în imagine. Dacă țevile sunt amplasate de-a lungul părții scurte a podelei, tăiați placa la un unghi de 90° prin găuri. | Așezați placa în poziție, lipiți piesa liberă, fixați un distanțier pe perete și acoperiți cu gulere țevile. | Cadrele ușilor pot fi îndepărtate și ridicate, dar de obicei este mai ușor să le scoateți. Utilizați o placă de parchet liberă ca șablon de înălțime și se taie cu un ferăstrău cu dinți fini. Împingeți parchetul sub cadru. Asigurați-vă că parchetul nu este încastrat între pardoseală și cadru. |

# Text boxes

Sistem de Instalare flotant

Instrucțiuni de instalare

PARCHET DIN LEMN