INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

STAŢIE DE CĂLCAT

model: SG 02

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)

Str. Coşbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureş, jud. Mureş

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro, office@sero.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS şi acest produs a fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne.

Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să  acordaţi câteva minute pentru a citi instrucţiunile de utilizare care urmează.

Vă mulţumim !

ATENŢIE !

- Înainte de a folosi aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi atenţionările. Nu pierdeţi manualul de utilizare.

- Staţia de călcat se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecţie (pământare), conform cu specificaţiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplaţi alte aparate la aceeaşi priză. Din motive de siguranţă se recomandă racordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

- Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii), cu handicap fizic, senzorial sau care nu dispun de discernământ, de persoane care nu au fost instruite în acest sens şi nu deţin cunoştinţe referitoare la utilizarea aparatului. Aceste persoane pot utiliza aparatul doar sub strictă supraveghere sau în cazul în care au fost instruite în acest sens, de către persoana însărcinată cu supravegherea lor. Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi şi asiguraţi-vă că aceştia nu utilizează aparatul ca pe o jucărie.

- Nu folosiţi aparatul în alt scop decât  pentru  cel care este destinat. Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice! Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale şi în spaţii deschise!

- Nu introduceţi staţia de călcat în apă sau în alte lichide. Nu atingeţi fierul de călcat cu mâna udă.

- Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare. Cablul de alimentare trebuie decuplat de la sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor de curăţare a aparatului, precum şi înainte de poziţionarea într-un alt loc după utilizare.

- Verificaţi în mod regulat dacă au apărut semne de defecţiune sau de deterioare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat sau pe cablul prelungitor. Este interzisă utilizarea aparatului care prezintă defecţiuni. Dacă cablul de alimentare este defect, staţia de călcat nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat (autorizat de ZASS). Pentru orice alte defecţiuni  apelaţi la un Service autorizat ZASS pentru a vă verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singuri aparatul! Reparaţiile efectuate de către o persoană neinstruită şi neautorizată în acest sens, constituie un pericol pentru utilizator.

- Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie / umezeală. În cazul în care cade în apă, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare înainte de a fi scos din apă.

- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Opriţi aparatul înainte de a-l scoate din priză.

- Este interzisă poziţionarea aparatului / a cablului de alimentare pe suprafeţe fierbinte (ochi de aragaz) sau în apropierea surselor de foc.

- Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziţionarea acestuia pe suprafeţe ascuţite.

- Nu atingeţi cablul de alimentare de suprafeţe fierbinţi.  Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de copii. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).

- Este interzis a se deschide rezervorul de apă, în timpul utilizării fierului! Nu umpleţi/goliţi staţia de călcat cu/de apă în timp ce este conectat la reţeaua de alimentare! Aşteptaţi răcirea apei înainte de a umple sau goli rezervorul de apă!

- SE RECOMANDĂ FOLOSIREA APEI DISTILATE! NU FOLOSIŢI APARATUL FĂRĂ APĂ ÎN REZERVOR (BOILER)! DUPĂ UTILIZARE, GOLIŢI ÎNTOTDEAUNA REZERVORUL DE APĂ. LĂSAŢI FIERUL DE CĂLCAT SĂ SE USUCE COMPLET! NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCŢIUNI DUCE LA DETERIORAREA APARATULUI ŞI PIERDEREA GARANŢIEI!

- Apa de robinet conţine magneziu, săruri minerale şi alte substanţe care contribuie la calcifierea rezervorului de apă. Dacă apa este foarte dură, utilizaţi o soluţie de oţet (75% apă + 25% oţet) pentru a detartra rezervorul de apă şi fierul de călcat..

- De preferat utilizaţi apă caldă pentru reumplerea rezervorului de apă. Turnaţi încet în rezervor şi protejaţi-vă faţa  deoarece pot sări picuri de apă fierbinte sau de vapori.

- Din motive de siguranţă este interzisă utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător sau nefabricate de acesta.

- Nu folosiţi emisia de vapori în poziţie verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea.

- Staţia de călcat se va feri de accesul copiilor şi nu va fi lăsată nesupravegheată în timpul funcţionării.

- În cazul în care aparatul este neutilizat / nesupravegheat, se recomandă oprirea şi deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Este interzisă înfăşurarea cablului de alimentare în jurul aparatului.

- Aparatul nu se va pune în funcţiune niciodată în zone inflamabile sau acelea, în care se administrază oxigen!

- Utilizaţi aparatul numai pe supraeţe plane şi stabile! Utilizaţi numai pe suprafeţe orizontale. Dacă folosiţi pe o mobilă de lemn, utilizaţi un suport protector.

- Nu lăsaţi staţia de călcat nesupravegheată pe masa de călcat! Dacă părăsiţi camera, deconectaţi staţia de călcat!

- Aveţi grijă să nu aveţi contact cu părţile fierbinţi ale fierului de călcat şi aburii generaţi de acesta.

- Dacă folosiţi prelungitoare (min. 10A), aveţi grijă ca acestea să fie în stare bună şi să aibă contact de protecţie.

- Citiţi instrucţiunile referitoare la temperatura de călcare de pe confecţii, pentru a evita deteriorarea lor.

- NU se acordă  garanţie pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate printr-o utilizare greşită/necorespunzătoare.

- Atenţie, pericol de arsuri! Talpa fierului de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răceşte doar încet! Fierul de călcat se ţine în exclusivitate numai de mâner. Înainte de depozitare aparatul trebuie lăsat să se răcească.

- Acest aparat este destinat numai pentru utilizare casnică. Nu folosiţi aparatul pentru alte scopuri decât cele menţionate în instrucţiuni. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

PREZENTARE STAŢIE DE CĂLCAT

1) BUTONUL TERMOSTATULUI

2) BUTON PORNIRE/OPRIRE ÎNCĂLZIRE APĂ

3) LAMPĂ BUTON ABURI

4) CAPAC ROTATIV DE

SIGURANŢĂ

5) BAZĂ TERMOIZOLATĂ

6) CABLU ALIMENTARE

7) CABLU + FURTUN

ALIMENTARE ABURI

8) PÂLNIE PENTRU UMPLERE CU APĂ

9) LAMPĂ ABURI

10) BUTON PENTRU ABURI

11) SISTEM REŢINERE BUTON ABURI

# ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de utilizarea fierului de călcat, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de folosire.

# Desfaceţi folia de ambalaj şi folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există).

Înainte de părăsirea liniei de fabricaţie, produsele noastre sunt riguros testate. Cu toate acestea, staţia de călcat ar putea conţine apă reziduală în boiler sau în furtunul de alimentare cu aburi.

La prima utilizare este posibil să apară un miros, eventual un uşor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute.

# Încălziţi fierul de călcat la temperatura maximă şi călcaţi o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăţa talpa de orice reziduri.

PREGĂTIRI ÎNAINTE DE CĂLCARE

Înainte de călcare sortaţi cu atenţie hainele, în funcţie de etichetă sau materiale şi începeţi cu hainele care cer cel mai scăzut nivel de temperatură.

Dacă nu există instrucţiuni de călcare pe hainele dvs., porniţi călcarea cu o temperatură redusă (() şi pe partea interioară a hainei. Dacă temperatura nu este destul de ridicată, atunci continuaţi cu o temperatură medie  ((().

Aveţi mai jos tabelul cu echivalenţele etichetelor de pe haine:

| ETICHETĂ HAINE | MATERIAL | REGLARE TERMOSTAT |
| --- | --- | --- |
|  | sintetic | ( temperatura minimă |
|  | mătase – lână | (( temperatura medie |
|  | Bumbac - in | ((( temperatura maximă |
|  | Materialul nu se va călca |

Călcaţi doar rufe cu culoare durabilă şi rezistente la căldură – în caz contrar se exclude orice garanţie!

# PREGĂTIREA STAŢIEI DE CĂLCAT

1a. Deşurubaţi capacul rotativ de siguranţă (4) şi umpleţi boilerul (rezervorul de apă) cu aproximativ 0,7 litri de apă utilizând pâlnia pentru umplere (8). Aveţi grijă să nu umpleţi boilerul  până la refuz.

2a. Înşurubaţi la loc, complet şi cu grijă, capacul rotativ de siguranţă.

3a. Conectaţi aparatul la o priză corespunzătoare.

4a. Porniţi boilerul şi fierul de călcat prin apăsarea butonului (2). Staţia de călcat va fi gata de utilizare în aproximativ 7 minute.

NOTĂ: în timpul operaţiei de umplere, aveţi grijă ca apa să nu se reverse şi să ude baza termoizolată pe care stă fierul de călcat.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

# CĂLCAREA CU ABURI

1b. Setaţi temperatura fierului de călcat rotind butonul termostatului în dreptul zonei  “COTTON-LINEN”.

(1). În general toate tipurile de materiale pot fi călcate cu această temperatură.

2b. Aşteptaţi aprinderea indicatorului lampă aburi (9) şi stingerea lămpii butonului de aburi (3).

Apăsaţi butonul (10) de pe fierul de călcat pentru a emite aburi prin găurile tălpii de aluminiu a fierului de călcat.

Utilizaţi sistemul de reţinere buton aburi (11) pentru a menţie emisia de aburi fără a ţine cu degetul apăsat butonul de aburi.

Eliberaţi butonul (11) şi emisia de aburi se va opri.

NOTĂ: în timpul operării iniţiale a fierului de călcat, câteva picături de apă mixate cu vapori de apă ar putea ieşi din talpă până la stabilizarea temperaturii. Se recomandă a direcţiona primele jeturi de aburi pe o cârpă veche, până se obţine un jet uniform de aburi.

# CĂLCAREA USCATĂ

1c. Pentru călcarea fără aburi, rotiţi butonul termostatului (1) în dreptul zonei  dorite, conform etichetei rufelor de călcat.

Chiar dacă nu folosiţi aburi pentru călcare, întodeauna rezervorul de apă (boilerul) trebuie să conţină apă.

CAPACUL ROTATIV DE SIGURANŢĂ

Staţia de călcat este echipată cu un capac de siguranţă ce previne deschiderea boilerului de către copii. Rezervorul de apă (boilerul) este constant sub presiune şi poate să conţină apă foarte fierbinte. Din acest motiv acest capac este un dispozitiv de siguranţă important şi indispensabil şi necesită anumite proceduri şi măsuri de siguranţă pentru reumplerea rezervorului cu apă.

După ce aţi folosit toată apa din rezervor, precedaţi întocmai ca mai jos:

1a. Opriţi încălzirea apei, aducând butonul de pornire/oprire încălzire apă (2) în poziţia oprit.

2a. Apăsaţi butonul pentru aburi (10) pentru a elimina complet aburii rămaşi în rezervor şi pe circuit.

3a. Deconectaţi cablul de alimentare al aparatului de la reţeau electrică.

4a. Apăsaţi şi în acelaşi timp rotiţi în sens invers acelor de ceasornic capacul de siguranţă (4).

5a. Aşteptaşi câteva minute pentru a permite răcirea boilerului.

# 6a. După răcirea rezervorului, reumpleţi cu atenţie, conform instrucţiunilor din capitolul “PREGĂTIREA STAŢIEI DE CĂLCAT”

Dacă rezervorul de apă nu este complet răcit, turnaţi cu grijă doar cantităţi mici de apă pentru a evita stropirea cu apă  fierbinte din rezervor.

IMPORTANT!

• Nu lăsaţi staţia de călcat nesupravegheată pe masa de călcat! Dacă părăsiţi camera, deconectaţi staţia de călcat de la reţeaua electrică!

• Călcaţi numai pe suprafeţe rezistente la căldură şi pe suprafeţe ce permit penetrarea aburului  (mese de călcat, etc.)

• Asiguraţi-vă că aţi închis corect şi complet capacul de siguranţă, altfel sunt posibile scăpări de aburi din jurul capacului.

• Lampa aburi (9) se va stinge şi se va aprinde mereu în timpul utilizării staţiei de călcat. Aceasta indică faptul că aparatul menţine presiunea şi temperatura corectă şi constantă. Ca atare, această alternanţă lampă stinsă lampă aprinsă este un lucru normal.

• Aparatul este dotat cu un termostat de siguranţă. Acesta se va schimba doar într-un service autorizat ZASS.

Călcare cu abur:

• Pentru călcare cu abur se va seta mereu temperatura maximă.Dacă talpa lasă apă, se va alege o temperatură mai mare.

• Înlăturarea cutelor rufăriei fine-fierul de călcat se deplasează deasupra rufelor la o distanţă de 2 cm, dând drumul la abur.

• Călcatul vertical - cutele din costume, taioare, perdele se pot îndepăta în poziţie verticală, restaurîndu-le şi forma.

CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA DUPĂ CĂLCARE

După călcare parcurgeţi următoarele etape:

- Scoateţi fişa staţiei de călcat din priză, deconectând aparatul de la sursa de alimentare.

- Goliţi rezervorul de apă. Eliminaţi toată apa şi vaporii din toată staţia de călcat.

- După răcirea fierului de călcat, ştergeţi cu o cârpa umedă talpa fierului de călcat, pentru a înlătura resturile de pe talpă. Nu curăţaţi talpa fierului cu substanţe chimice şi/sau abrazive care ar putea distruge fierul.

- Cand fierul s-a răcit puteţi curăţa partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscaţi.

- Urmele de scrobeală / depunerile se vor şterge dealungul fierului cu ajutorul unei cîrpe de şters moale şi umede.

DECALCIFICARE

Această operaţiune se va efectua la intervale de regulate, în funcţie de frecvenţa de utilizare / duritatea apei.

Se va introduce decalcificator sau 0,5 l apă cu 0,2 l oţet.

Nu utilizaţi butonul de acţionare a aburului în timpul procesului de decalcifiere.

Încălziţi aparatul timp de de 2 minute. Lăsaţi soluţia să acţioneze timp de o noapte sau minim o oră. Spălaţi de mai multe ori, umpleţi rezervorul cu apă si apoi goliţi-l.

Apoi lăsaţi paratul să se usuce.

SFATURI PENTRU O CĂLCARE EFICIENTĂ ŞI CORECTĂ

Vă recomandăm să folosiţi temperatura minimă pentru materiale care conţin paiete, broderii, etc.

Dacă materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setaţi termostatul la valoarea cea mai mică cerută de cele 2 materiale. Dacă nu cunoaşteţi compoziţia materialului, testaţi temperatura pe o parte ascunsă a hainei, pornind cu temperatura minimă şi crescând temperatura progresiv, dacă materialul permite.

Nu călcaţi haine cu urme de transpiraţie sau alte pete – căldura tălpii va fixa aceste pete pentru totdeauna.

Pentru a evita strălucirea materialelor gen mătase, lână sau sintetic, încercaţi să le călcaţi pe interior. Pentru a evita strălucirea materialelor gen catifea, călcaţi într-o singură direcţie (urmând fibra) şi nu apăsaţi foarte tare fierul de călcat pe material. Multe haine se vor călca mai uşor dacă după spălare nu s-au uscat complet (rămân puţin ude).

Nu încărcaţi maşina de spălat şi folosiţi turaţii de centrifugare cât mai scăzute, pentru a nu şifona foarte tare hainele.

SPECIFICAŢII TEHNICE

Model: SG-02

Tensiune: 230 V

Frecvenţa: 50 Hz

Putere totală: 2000 W

Lungimea cablului: 1.7 m

Lungimea furtunului: 1.7 m

Debitul de abur: 90 g/min

Capacitatea rezervorului de apă: 0,7 l

Presiune aburului: 3,5 bar

Mâner comfortabil din plută

Talpă profesională din aluminiu

# Text boxes

Confortul la îndemâna oricui

Indicaţii pentru protecţia mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie.